## Slide 1: Statistiques et comptabilité de l'eau et agenda 2030

## Slide 2: Grandes lignes
Objectifs d'apprentissage
Révision du niveau 0 (5m)
Niveau 1 (Compilateurs)
  Concepts (15m)
  Exercice de groupe et discussion (30m)
Niveau 2 (Fournisseurs de données)
  Options de données, exemples et problèmes (15m)
  Exercice de groupe et discussion (15m)
Discussion de cloture (10m)
Notes: Cette session sera une combinaison de présentation, d’exercice en groupe et de discussion. L'ensemble du processus prendra environ 90 minutes. Avant de commencer, je voudrais souligner que je reconnais que certains d’entre vous seront plus experts que moi sur certains des sujets que nous aborderons. L’un des objectifs est d’amener tout le monde au même niveau de compréhension de ce sujet. Cela nécessite une simplification des principes et des concepts. L'unité de formation est toujours en cours de développement et j'attends vos commentaires pour l'améliorer.

## Slide 3: Objectifs d'apprentissage: niveaux 1 et 2
  Niveau 1:
    Comprendre pourquoi les comptes de l'eau sont importants et comment ils sont liés aux politiques
    Comprendre les concepts de base de la comptabilité de l'eau
    Comprendre comment l'eau est traitée dans le SCEE
    Apprenez les étapes de la création d'un compte d'eau
  Niveau 2:
    Comprendre les options et les sources de données
    Comprendre les enjeux conceptuels importants
    Soyez conscient de la manière dont les autres pays ont abordé la comptabilité de l'eau
Notes: S'il vous plaît poser des questions et commentaires pendant la présentation (tant que vous gardez le haut niveau = clarification, correction)

## Slide 4: Compte d’eau
Objectifs d'apprentissage
Révision du niveau 0 (5m)
Niveau 1 (Compilateurs)
  Concepts (15m)
  Exercice de groupe et discussion (30m)
Niveau 2 (Fournisseurs de données)
  Options de données, exemples et problèmes (15m)
  Exercice de groupe et discussion (15m)
Discussion de clôture (10m)

## Slide 5
Actifs d'eau
Approvisionnement
et
utilisation
Résultats
Notes: Les ressources en eau proviennent de l’approvisionnement en eau et de son utilisation

## Slide 6: Quoi?
Disponibilité (stocks) et changements (flux) des ressources en eau
Approvisionnement et utilisation de l'eau dans l'économie
Comment?
Politiques sur la sécurité de l'eau, gestion des ressources en eau
Liens vers des comptes économiques
Base pour SCEE-EAU, SCEE-CEE
Indicateurs:
  Utilisation totale d'eau (par source, objectif, etc.)
  Intensité de l'eau / productivité
  Variabilité des ressources en eau, tendances (sécheresses, inondations)
Notes: Comment mesurons-nous les actifs en eau? Commencer avec La disponibilité et changements des ressources en eau et l’approvisionnement et utilisation de l'eau dans l'économie et par l’ établissement des politiques sur la sécurité et gestion des ressources en eau et le plus important de les relier aux comptes économiques
Le Cadre pour le développement des statistiques de l'environnement (CDSE) et le Système de Comptabilité Economique Environnementale (SCEE) compte d’eau,

## Slide 7: À quoi ressemble un compte d'eau?
Notes: Compte d’actifs physiques pour les ressources en eau (mètres cubes) (Stock d’ouverture, Entrees, Sorties, Stock de fermeture)
Tableau des ressources physiques pour l’eau (millions de mètres cubes) (Total resources)
Tableau des ressources et des emplois physiques pour l’eau (millions de mètres cubes) (emplois des resources en eau)

## Slide 8: De quoi avez-vous besoin pour créer un compte d'eau?
Donnees:
  Stocks d'eau par source
  Offre (captage, production, flux de retour)
  Utilisation (prélèvement, consommation intermédiaire, flux de retour);
Compétence:
  Statisticiens
  Hydrologues
  Spécialistes de l'eau
Notes: Discussion? Par exemple, quelles sont les priorités, les opportunités et les contraintes dans votre pays pour établir des comptes de l'eau?

## Slide 9: Exemples d'indicateurs ODD liés à l'eau
6.1.1: Proportion de la population utilisant des services d'eau potable gérés en toute sécurité
6.3.1: Pourcentage d'eaux usées traitées en toute sécurité
6.4.1: Variation en pourcentage de l'efficacité d'utilisation de l'eau au fil du temps
6.4.2: Niveau de stress hydrique: prélèvement d'eau douce en proportion des ressources en eau douce disponibles
Notes: Voici quelque indicateurs des objectifs de development durable

## Slide 10: Compte d’eau
Objectifs d'apprentissage
Révision du niveau 0 (5m)
Niveau 1 (Compilateurs)
  Concepts (15m)
  Exercice de groupe et discussion (30m)
Niveau 2 (Fournisseurs de données)
  Options de données, exemples et problèmes (15m)
  Exercice de groupe et discussion (15m)
Discussion de clôture (10m)

## Slide 11: Objectifs d'apprentissage
Niveau 1:
  Comprendre pourquoi les comptes de l'eau sont importants et comment ils sont liés aux politiques
  Comprendre les concepts de base de la comptabilité de l'eau
  Comprendre comment l'eau est traitée dans le SCEE
  Apprenez les étapes de la création d'un compte d'eau
Notes: S'il vous plaît poser des questions et commentaires pendant la présentation (tant que vous gardez le haut niveau = clarification, correction)

## Slide 12: Comptes et données
‘‘Le manque de données intégrées sur l'eau constitue un obstacle systématique à la prise de décisions en connaissance de cause concernant l'utilisation durable des ressources en eau. Les données sont nécessaires pour fournir des informations non seulement sur la quantité d'eau, à la fois en surface et sous terre, mais également sur sa qualité, ses relations sociales et économiques ainsi que ses dimensions environnementales.’’
Conclusion de la Session 6.4 “Données pour tous” de la 5eme Forum mondial de l'eau
Les comptes fournissent un cadre pour organiser les données. Ils permettent d'intégrer des données provenant de différentes sources. Ils permettent également d'identifier et de remédier aux lacunes et carences des sources de données primaires.
Notes: cette déclaration a été tirer de la conclusion de la de la Session 6.4 “Données pour tous” de la 5eme Forum mondial de l'eau

## Slide 13: Problèmes de la politique de l'eau
* http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/WWAP_UNSD_WaterMF.pdf
Notes: La comptabilité des écosystèmes est pertinente pour les 4 domaines de la politique de l'eau. Par exemple:
I. Pour la fourniture d'eau potable et de services d'assainissement aux ménages, les comptes de l'eau fournissent des informations sur la quantité d'eau fournie aux ménages ainsi que sur la quantité d'eaux usées générées et collectées par les systèmes d'assainissement ou rejetées directement dans l'environnement. Combinés aux informations économiques fournies par le secteur de l'approvisionnement en eau, les comptes de l'eau peuvent indiquer le coût de production de l'eau. Cela pourrait également être étendu par la modélisation pour estimer le coût des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour une plus grande proportion de la population. Combinées aux informations des comptes d'écosystèmes pertinents, des informations peuvent être fournies sur l'étendue et l'état des écosystèmes liés à l'eau ainsi que sur la qualité ultérieure des services écosystémiques fournis par ceux-ci qui sont liés à l'eau potable, à l'assainissement (par exemple filtration / purification de l'eau), à l'eau. disponibilité et réduction des risques de catastrophe.
II. Pour la gestion de l’offre et de la demande d’eau, les comptes de l’eau incluent des informations sur l’eau totale disponible et sur la quantité extraite et utilisée dans l’économie et par secteurs de l’économie (par exemple, dans l’agriculture, la fabrication et l’eau potable). Les informations sur le prix de l'eau et l'utilisation physique de l'eau peuvent être associées et combinées à des mesures de performance économique afin de fournir des indicateurs de l'intensité d'utilisation physique de l'eau et de la productivité et de l'efficacité économiques. Ces informations peuvent aider à éclairer les décisions d'investissement en infrastructures d'approvisionnement en eau et à évaluer d'autres régimes de tarification de l'eau. Dans les zones où les fluctuations temporelles sont marquées, ces informations peuvent être combinées aux informations des comptes d'écosystème pertinents sur la régulation de l'eau (y compris la rétention) en tant que service écosystémique. Également lié à III où les écosystèmes fournissant un service de filtration d’eau sont importants.
III. Pour améliorer l'état et les services fournis par les écosystèmes liés à l'eau, les comptes, et en particulier les comptes d'écosystème, fournissent la plupart des informations biophysiques nécessaires au suivi des modifications de l'étendue et de la condition des écosystèmes liés à l'eau, ainsi qu'à la mesure des services écosystémiques. fournis (par exemple filtration, régulation ou rétention d’eau - voir ci-dessus). Les comptes peuvent être utilisés pour identifier les écosystèmes liés à l’eau dont la qualité diminue, ainsi que les utilisations économiques et autres qui en dépendent, et ainsi permettre de cibler les investissements dans la restauration afin d’obtenir le plus grand bénéfice global. Cela peut inclure des outils politiques tels que la conservation et la restauration des écosystèmes, les paiements pour services écosystémiques ou l'application du principe pollueur-payeur.
IV. Pour s’adapter aux événements extrêmes, les comptes de l’eau et des écosystèmes peuvent montrer les impacts sur la production économique, la mortalité et les pertes d’actifs dues à la sécheresse et aux inondations, tandis régulation du débit. D'autres changements dans la condition et les services fournis par les écosystèmes liés à l'eau peuvent être liés à des événements extrêmes et au changement climatique à long terme.

## Slide 14: Concepts
Le cycle hydrologique
Stocks, approvisionnement, prélèvement et utilisation
Notes: En préparation de l'exercice en groupe, nous présenterons les concepts de cycle hydrologique, de stocks d'eau, d'approvisionnement, de captage et d'utilisation.

## Slide 15: Le cycle hydrologique
Notes: L'eau s'évapore de la surface de la terre, des océans et de l'eau douce, transpire des plantes.
Cela revient sous forme de précipitation. Il coule également en aval des collines vers l'océan.
En sous-sol, il y a aussi évaporation et infiltration dans les eaux souterraines.
Les gens prélèvent généralement de l'eau dans les eaux douces ou les eaux souterraines. Ils peuvent également capter l'eau de pluie.

## Slide 16: Schéma des stocks d'eau
Notes: Nous pouvons codifier tous les flux d'eau dans un diagramme de stock et d'écoulement… Il montre les quantités en millions de m3 transférées d'une sphère à une autre. La direction des flèches indique la direction du flux.
Les flèches rouges représentent les pertes et les flèches bleues les ajouts et les transferts.
Par exemple, l'économie tire 50 Mm3 de l'eau du sol (généralement par le biais de cultures). Et rejette 56 Mm3 dans les eaux souterraines (peut-être par:
T1 = Temps 1 pour les stocks d'ouverture. Par exemple. 1er janvier
Les débits vont du temps 1 au temps 2 (T1 à T2). Par exemple. 1er janvier au 31 décembre
En utilisant cette information, nous pouvons calculer le stock pour T2
Ce diagramme peut à son tour être utilisé pour créer le compte d’actifs d’eau pour les stocks et les flux.

## Slide 17: Compte d'actif eau (du diagramme)
Notes: Nous pouvons voir les rendements des eaux souterraines provenant de l’économie (56). Et l'abstraction de l'eau du sol par l'économie (50). L'eau du sol est l'humidité contenue dans le sol. Les zones ombrées sont des éléments pour lesquels il n'y a pas de flux. Par exemple, les précipitations ne vont pas directement aux eaux souterraines. Il faut que ce soit d'abord l'eau du sol.

## Slide 18
Notes: De même, nous pouvons utiliser un diagramme d'utilisation de l'eau pour créer un tableau d'utilisation physique de l'eau. Par exemple, Agriculture prélève 20 000 Mm3 dans l’eau du sol et l’électricité 2 000 Mm3 dans des réservoirs artificiels. L’industrie de l’approvisionnement en eau tire l’eau des réservoirs artificiels et la distribue aux utilisateurs. Tous les débits indiqués sont inclus dans le TREP sur l'eau du SEEA (tableau des ressources et des emplois physiques). Ceci est un exemple simple. Les diagrammes d'utilisation réelle de l'eau sont beaucoup plus complets.

## Slide 19: Tableau d'utilisation physique de l'eau (du diagramme)
Notes: Et créer une table d'utilisation physique de l'eau L'utilisation de l'eau abstraite est l'utilisation physique de l'eau (les flèches vertes dans le diagramme.) Note: Total de l'eau extraite = utilisation totale de l'eau Nous ne comptons pas l’eau distribuée du secteur de la collecte, du traitement et de la distribution de l’eau dans Utilisation totale. C'est de l'eau distribuée à d'autres secteurs. Il ne devrait pas être compté deux fois.

## Slide 20: Exercice de groupe de compilation (30m)
Situation:
  Avoir un diagramme simplifié des stocks et des flux
  Avoir un diagramme d'utilisation de l'eau simplifié
Objectif (Groupes de 3-5 personnes):
  Compiler un compte d'actif de l'eau
  Compiler une table d'utilisation de l'eau
  Rapporter les résultats
Notes: Pour l'exercice de compilation, nous allons
Prenez un diagramme simple des stocks et des flux et créez un compte d'actifs en eau.
Créer une table d'approvisionnement et d'utilisation à partir d'un diagramme d'approvisionnement et d'utilisation

## Slide 21: Exercice en groupe: Exercice 1 - Compte d'actifs en eau
Stock et diagramme de flux (m3)
Compte d’actifs d’eau(m3)
Calculer les totaux, stocks d'ouverture, stocks de clôture
Notes: Transférez les données du diagramme dans la cellule appropriée du tableau. Ensuite, calculez les totaux.
Par exemple, l’eau du sol reçoit 10 000 m3 de l’atmosphère (précipitations).
Les calculs peuvent être faits à la main. Mais, il est utile d'avoir une calculatrice ou un tableur.

## Slide 22: Exercice en groupe: Exercice 2 - Tableau d'utilisation de l'eau
Tableau d'utilisation de l'eau(m3)
Diagramme d'utilisation de l'eau(m3)
Calculer les totaux, stocks d'ouverture, stocks de clôture
Note: Eaux superficielles = Lacs + Rivières et ruisseaux + Réservoirs artificiels
Notes: Transférez les données du diagramme dans la cellule appropriée du tableau.
Puis calculez les totaux. Par exemple, Électricité… prélève 1 000 m3 de réservoirs artificiels (= eaux de surface).
Remarque: Pour l’approvisionnement en eau, le montant pour «usage personnel» peut être calculé comme suit: (résumé - total distribué).
Pour les autres secteurs, l'utilisation propre est le montant extrait.
Les calculs peuvent être faits à la main. Mais, il est utile d'avoir une calculatrice ou un tableur.

## Slide 23
Est-ce que tout le monde est clair sur les objectifs?
30 minutes de travail en groupe
S'il vous plaît poser des questions!
Résultats:
    Chaque rapport de groupe:
      1. Stock d'ouverture et de fermeture
      2. Utilisation totale de l'eau
    Questions bonus:
      1. Quelle était la plus grande source
      de réductions en stock?
      2. Quelle est la principale utilisation de
      l'eau ?
Notes: Nous vous assisterons dans les calculs.

## Slide 24: Les réponses
Compte d'actif eau
Stock d'ouverture= 56,700 m3
Stock de fermeture= 57,410 m3
Source la plus importante de réductions = évaporation de l'eau du sol

## Slide 25: Les réponses
Tableau d'utilisation de l'eau
Utilisation totale de l'eau= 11,890 m3
La principale utilisation de l'eau est l'eau du sol pour l'agriculture, la foresterie et la pêche.

## Slide 26: Compte d’eau
Objectifs d'apprentissage
Révision du niveau 0 (5m)
Niveau 1 (Compilateurs)
  Concepts (15m)
  Exercice de groupe et discussion (30m)
Niveau 2 (Fournisseurs de données)
  Options de données, exemples et problèmes (15m)
  Exercice de groupe et discussion (15m)
Discussion de clôture (10m)

## Slide 27: Objectifs d'apprentissage
Niveau 2:
  Comprendre les options de données, les sources et les méthodes utilisées
  Comprendre les enjeux conceptuels importants
  Soyez conscient de la manière dont les autres pays ont abordé la comptabilité de l'eau
Notes: S'il vous plaît poser des questions et commentaires pendant la présentation (tant que vous gardez le haut niveau = clarification, correction)

## Slide 28: Options de données
Types de données sur l'eau
  Stock
  Approvisionnement
  Utilisation
Sources de données nationales et mondiales sur l'eau

## Slide 29: Options de données
Sources de données par type:
  Données d'enquête (par exemple, enquête agricole)
  Données administratives (par exemple, consommation d'eau)
  Données hydrologiques / météorologiques (p. Ex. Précipitations)
  Données de recherche (par exemple, études de cas)
Notes: Les enquêtes et les sources de données administratives sont principalement utilisées pour produire les données provenant d’agents économiques ou concernant ceux-ci (agents, ménages, entreprises et administrations publiques). Par exemple, des enquêtes sur l’industrie agricole visant à obtenir des informations sur la superficie des cultures irriguées pourraient alimenter le tableau des ressources et des emplois. Les données hydrologiques / météorologiques et les données de recherche sont principalement utilisées pour produire les données relatives aux ressources en eau, et en particulier aux stocks et aux flux du compte d’actifs. Les bureaux nationaux de statistique recueillent traditionnellement des données via des enquêtes et en accédant à des dossiers administratifs, ce qui peut également inclure la collecte de données hydrologiques / météorologiques d’autres organismes.
Les processus administratifs du gouvernement sont souvent mis en place pour contrôler et appliquer la législation et la réglementation, ce qui implique parfois la création d'un registre des unités économiques. Ces registres peuvent appartenir à des ménages ou à des établissements et contenir diverses données sur ces unités. À des fins statistiques, la plupart des données administratives proviennent d’organismes gouvernementaux. Toutefois, les données administratives peuvent également provenir d’ONG, telles que des associations industrielles.
Les données hydrologiques et météorologiques concernent le cycle de l'eau. Ces données sont généralement collectées par les agences nationales responsables des prévisions météorologiques et de la gestion des ressources en eau, mais peuvent également être collectées par des agences responsables d'autres domaines tels que les enquêtes minières ou géologiques. Les méthodes de collecte incluent l’utilisation de stations de surveillance sur le terrain (c’est-à-dire constituant un échantillon) et la télédétection, et des techniques de modélisation sont fréquemment utilisées pour les estimations. Les agences qui collectent des données hydrologiques peuvent également collecter des données sur les flux entre l'environnement et l'économie.
Les données de recherche sont généralement collectées et compilées par des universités, des agences de recherche ou des ONG, pouvant comporter plusieurs projets et programmes de recherche liés à l'eau et associés à l'agriculture, aux sciences de la Terre, à l'économie, à l'ingénierie et aux études environnementales. Les ONG entreprennent parfois des recherches sur l'eau pour influencer la prise de décision et l'établissement des priorités au sein des gouvernements, tandis que les associations sectorielles peuvent également entreprendre des recherches ou collecter des données pour influencer les décisions des gouvernements, évaluer leurs performances ou mieux comprendre la demande de services d'eau ou d'assainissement des industries et des ménages. . Les données de recherche sont souvent utilisées dans les statistiques de l'eau pour combler les lacunes dans les données ou pour obtenir des coefficients à des fins d'estimation.

## Slide 30: Options de données
Sources de données par agence:
  Agences gouvernementales responsables de:
    Eau, météorologie, hydrologie, statistiques, agriculture, environnement, énergie (en particulier l'hydroélectricité), planification, finances, géologie
    Gouvernement national, étatique / provincial ou local
  Fournisseurs d'eau et traitement des eaux usées
  Organismes de recherche sur l'eau (par exemple, agences gouvernementales, universités)
  Organisations non gouvernementales (par exemple, associations de l'industrie de l'eau, associations d'agriculteurs, groupes de conservation, etc.)

## Slide 31: Options de données
Comptes | Éléments de données | Sources de données nationales typiques | Remarques
Compte d'actif (Tableau 5.25 du SCEE-CF) (Unité: millions de mètres cubes) | Eaux de surface (réservoirs artificiels, lacs, rivières et ruisseaux, glaciers, neige et glace) | Organismes responsables des données hydrologiques et météorologiques telles que l'eau, la météorologie, la géologie, l'irrigation, l'environnement et les ressources naturelles, l'agriculture et les statistiques | Données sur les stocks et leur évolution en termes de volume et de flux entrants / sortants vers d'autres ressources en eau
 | Les eaux souterraines |  | 
 | Précipitation |  | Précipitations sur les eaux de surface et le sol (l'eau du sol)
 | Flux entrants des territoires voisins |  | 
 | Évaporation |  | A partir de plans d'eau tels que rivières, lacs et réservoirs artificiels
 | Évapotranspiration réelle des plantes |  | Généralement estimé à l'aide de modèles
 | Flux sortants vers les territoires voisins |  | 
 | Flux sortants vers la mer |  | 
 | Retours et abstractions (par unités économiques) | Données provenant des tables de fournitures et d'utilisation physiques | 

## Slide 32: Options de données
Comptes | Éléments de données | Sources de données nationales typiques | Remarques
Tableaux des ressources matérielles et des emplois (tableau 3.6 du SCEE-CF) (Unité: millions de mètres cubes) | Prélèvement d'eau pour usage personnel | Enquêtes auprès des ménages, enquêtes et données administratives sur les principaux utilisateurs (agriculture, industrie manufacturière, électricité, distribution d'eau, assainissement) Peut être estimé à partir des transactions liées à l'eau dans les comptes nationaux Données pertinentes dans les universités, les organismes de recherche, les ONG ou les associations industrielles | Données par industries et sources d'eaux intérieures (eaux de surface, eaux souterraines et eaux du sol) Le ménage est considéré comme faisant partie de "l'industrie de la collecte de l'eau" lorsqu'il prélève de l'eau pour son usage personnel
 | Prélèvement d'eau pour la distribution | Les autorités de l'eau | 

## Slide 33: Options de données
Comptes | Éléments de données | Sources de données nationales typiques | Remarques
Tableaux des ressources matérielles et des emplois (tableau 3.6 du SCEE-CF) (Unité: millions de mètres cubes) | Collecte des précipitations | Enquêtes auprès des ménages auprès des bureaux de statistiques et des principaux utilisateurs (agriculture, approvisionnement en eau) Données pertinentes dans les universités, les organismes de recherche, les ONG ou les associations industrielles | Données par industries Le ménage est considéré comme faisant partie de "l'industrie de la collecte de l'eau" lorsqu'il prélève de l'eau pour son usage personnel
 | Prélèvement de la mer | Enquêtes et données administratives sur les principaux utilisateurs (agriculture, industrie manufacturière, électricité, adduction d'eau, assainissement) | Données par industries

## Slide 34: Options de données
Comptes | Éléments de données | Sources de données nationales typiques | Remarques
Tableaux des ressources matérielles et des emplois (tableau 3.6 du SCEE-CF) (Unité: millions de mètres cubes) | Eaux usées au traitement / assainissement | Enquêtes ou données administratives de l'industrie des eaux usées | Données par industries et par ménages Les eaux usées directement rejetées dans l'environnement font partie des retours d'eau
 | Propre traitement des eaux usées |  | 
 | Eau réutilisée produite et utilisée (par unités économiques) | Enquêtes et données administratives sur les principaux utilisateurs (agriculture, industrie manufacturière, électricité, adduction d'eau, assainissement) | Données par industries et par ménages Ne comprend pas l'eau recyclée dans le même établissement (sur place)
 | Retours d'eau aux ressources en eaux intérieures | Enquêtes ou données de recherche sur les secteurs concernés (agriculture, industrie manufacturière, électricité, adduction d'eau, assainissement, municipalités, ménages) | Données par industries, ménages et sources d'eaux intérieures (eaux de surface, eaux souterraines et eaux du sol)
 | Retours d'eau à la mer |  | Données par industries et par ménages

## Slide 35: Options de données
Comptes | Éléments de données | Sources de données nationales typiques | Remarques
Tableaux des ressources matérielles et des emplois (tableau 3.6 du SCEE-CF) (Unité: millions de mètres cubes) | Pertes d'eau dans la distribution | Les autorités de l'eau | 
 | Évaporation de l'eau captee | Les autorités de l'eau Enquêtes, données administratives ou données de recherche des secteurs concernés (agriculture, industrie manufacturière, électricité, adduction d'eau, assainissement, municipalités, ménages) | Données par industries et par ménages. Pourrait être considéré comme l’eau qui est entrée dans l’économie mais n’est pas revenue aux sources d’eaux intérieures ni à la mer (c’est-à-dire la «consommation d’eau»)) et calculée comme la différence entre la consommation totale d’eau et l’approvisionnement total en eau.
 | Transpiration (par les plantes) |  | 
 | Eau incorporée aux produits |  | 

## Slide 36: Options de données
Sources de données globales
  Les données sur l'eau et la couverture terrestre sont disponibles auprès d'agences internationales ou d'organismes de recherche:
    FAO Aquastat http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
    WHO World Climate Data and Monitoring Program (WCDMP) http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/index_en.php
    WMO World Hydrological Cycle Observing System (WHYCOS) http://www.whycos.org/whycos/
    Global Surface Water, Free and open access to national, sub-national, basin and sub-basin aggregated data on water extent.
    https://sites.google.com/view/sdg661/
Notes: Ces sources de données constituent un point de départ pour les pays souhaitant établir des comptes. Les sources de données nationales sont préférées, mais ces sources de données fournissent une indication de ce qui est susceptible d’être disponible au niveau national et leur connaissance aidera à éclairer les discussions entre les divers organismes au sein des pays.

## Slide 37: Lignes directrices sur les méthodes
Recommandations internationales sur les statistiques de l'eau (IRWS)
Guide des instruments et des méthodes d'observation météorologiques
Directives sur le rôle, le fonctionnement et la gestion des services hydrologiques nationaux
Réseau international d'analyse comparative des services d'eau et d'assainissement
Un système intégré de recensements et d'enquêtes agricoles
ISO (par exemple ISO 19115 pour l'information géographique)
Échange de données statistiques et de métadonnées (ou SDMX)
Norme de métadonnées de base de l'Organisation météorologique mondiale
Infrastructure pour l'information spatiale dans la Communauté européenne (INSPIRE)
Évaluation annuelle mondiale de l'assainissement et de l'eau potable
Normes de compte rendu des OMD (pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement)
Notes: Nous n'entrerons pas dans les détails. C’est bien de savoir qu’ils existent.

## Slide 38: Guidelines on methods
International Recommendations for Water Statistics (IRWS)
Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation
Guidelines on the Role, Operation and Management of National Hydrological Services
International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities
A System of Integrated Agricultural Censuses and Surveys
ISO (e.g. ISO 19115 for geographic information)
Statistical Data and Metadata Exchange (or SDMX)
World Meteorological Organisation Core Metadata Standard
Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
Global Annual Assessment of Sanitation and Drinking Water
MDG reporting standards (for water supply and sanitation)
Notes: We won’t go into detail on these. It’s good to know they exist.

## Slide 39: Problèmes courants lors de l'établissement des comptes de l'eau
  Classification des unités dans l'industrie, en particulier celles exerçant de multiples activités (par exemple, adduction d'eau, assainissement et production d'hydroélectricité)
  Dans la plupart des pays, les comptes nationaux ne séparent pas les secteurs de l'alimentation en eau et de l'assainissement
  Enregistrement des pertes dans la distribution et des flux d'utilisation de l'eau dans l'hydroélectricité et de l'eau pour le refroidissement
  Limite entre l'environnement et l'économie, en particulier les réservoirs artificiels
  Référence spatiale - les données économiques se réfèrent aux frontières administratives tandis que les données hydrologiques se rapportent aux bassins hydrographiques
  Confidentialité des données commerciales
  Qualité des données
  Échelle des données (les données au niveau national peuvent masquer les variations régionales)
  Saisonnalité: les moyennes annuelles peuvent masquer les variations saisonnières et les extrêmes (exemple, les inondations et les sécheresses)
Notes: Ce ne sont que quelques-uns des défis. Néanmoins, il n’est pas difficile de commencer à établir des comptes pour l’eau.

## Slide 40: Quelques exemples mondiaux et nationaux
UNEP-WCMC: Composite map of global ecosystem assets (Freshwater component)
Australia, Samoa, Fiji

## Slide 41
UNEP-WCMC: Composite map of global freshwater resources
Source: Dickson, Blaney et al. (2014)
= Stock + (precipitation – evapotranspiration)
Notes: «La carte des ressources mondiales en eau douce comprend des ressources en eau renouvelables qui sont reconstituées chaque année tout au long du cycle hydrologique mondial, ainsi que de l’eau douce stockée dans de grands lacs, dont le renouvellement prend des années, voire des décennies. La carte combine un bilan hydrique annuel moyen à long terme et des données sur les eaux stockées dans les grands lacs. Le bilan hydrique annuel correspond à la différence entre les précipitations et l'évapotranspiration, mesurée sur 50 et 10 ans respectivement (Hijmans et al., 2005, Mu et al., 2011). Les volumes de lacs ont été estimés à l'aide de données mondiales sur la profondeur de plus de 13 000 grands lacs d'eau douce (Kourzenova et al., 2012). ”

## Slide 42
Notes: Comme nous l’avons dit plus tôt, les schémas d’approvisionnement et d’utilisation peuvent devenir complexes. Toutes les valeurs ne sont pas connues.

## Slide 43
Australia`s water accounts are not just tables
Chart: Water consumption Percentage change 2000-01 to 2004-05
| Agriculture | Mining | Manufacturing | Electricity | Water supply | Other industry | Household
% change | -0.1866 | 0.2906 | 0.0748 | -0.149 | -0.0378 | -0.0381 | -0.0746
Percentage of mean annual rainfall
July 1998 – June 2001
July 2002 – June 2005
Notes: L'Australie est un pays pauvre en eau et doit suivre attentivement son offre et sa demande en eau.
Les cartes montrent la chute des précipitations de 1998-2001 à 2002-2006…
Les graphiques montrent qui consomme de l'eau et l'évolution de la consommation au cours de la période.

## Slide 44
Source: Statistics Canada, 2010
L’offre et la demande d’eau douce au Canada
Notes: (La carte a gauche) Certaines régions du Canada sont aussi sèches que les régions les plus sèches du monde. Certaines régions se comparent à certaines des plus humides du monde.
(La carte a droite) L'offre et la demande en eau de certaines régions du Canada sont très variables. Cela signifie que certaines zones peuvent connaître des inondations certaines années et des sécheresses d'autres années.

## Slide 45: De nombreux progrès peuvent être réalisés rapidement..
Il n'est pas nécessaire de compiler des comptes complets de l'eau
  Aborder les priorités politiques nationales avec les données disponibles
Des données nationales, des données globales et des conseils sont disponibles pour commencer
  De nombreux pays disposent déjà de la plupart des données nécessaires à la compilation de tableaux sur l’approvisionnement en eau, leur utilisation et les comptes des ressources en eau
  Les données sont généralement dispersées dans de nombreuses agences
    Les agences agricoles collectent des informations sur l'eau d'irrigation, les ministères de l'eau collectent des informations pour établir des bilans hydriques, etc.
  Coopération nécessaire
    Au sein des offices statistiques
    Entre les offices de statistique, les services de l’eau, les services économiques / de planification et les services de l’agriculture
    Avec le secteur de l'approvisionnement en eau
    Avec les communautés scientifiques et de recherche
    Entre utilisateurs et producteurs d'informations

## Slide 46: Exercice en groupe (15 m) (groupes de 3 à 5 personnes)
Quel est le principal problème de l'eau dans votre pays?
Suggérez trois mesures qui pourraient être utilisées pour y remédier?
Rapport:
  Le problème de l'eau que vous avez sélectionné
  Les trois mesures que vous avez sélectionnées
  Des données nationales sont-elles disponibles dans votre pays pour ces mesures?
Discussion:
  Quelles autres mesures pourriez-vous suggérer?
  Quelles autres sources de données pourriez-vous suggérer?
Notes: Réponses possibles (Problème  mesures)
Inondations, sécheresse  yield apport en eau (précipitations); consommation / utilisation d'eau; écosystèmes / couvert végétal (zones humides, forêts)……
Qualité de l'eau  sédimentation; nutriments et pollution; rejets d'eau par l'industrie et les ménages; disponibilité pour les ménages…
Écosystèmes aquatiques  diversité des espèces; types d'habitat / d'écosystème; les espèces envahissantes; variabilité de l'approvisionnement en eau…

## Slide 47: Thank you
Dany Ghafari /SDG and environment Statistics unit
..
www.environmentlive.unep.org/statistics
Notes: Merci